## Slide 1
相机
单目相机
无法判断距离远近和小大
无法判断真人还是模型

## Slide 2
双目相机
左眼图像
右眼图像
深度图像
双目相机通过几何学方法计算得到像素点的深度信息

## Slide 3
DH-IPC-HDW7343X-E2
DH-IPC-HFW7243X-B-E2
DH-TPC-BF2120

## Slide 4
深度相机（RGB-D相机）
深度相机主动发射红外光测量物体距离
光干涉
光程差

## Slide 5
经典slam流程

## Slide 6
视觉里程计（Visual 0dometry，VO）
估算相邻帧之间相机的运动
第1帧
第2帧
最好能找到两张图片中不变的特性即特征点

## Slide 7
特征提取算法

## Slide 8
亮度不变性
旋转不变性
缩放不变性
伸缩不变性
畸形不变性
噪声不变性

## Slide 9
前后帧特征点一一对应
求解相机的运动
单目:对极几何
双目，深度相机：求解线性方程（ICP）
AP1+T=P2

## Slide 10
后端优化
接受不同时刻视觉里程计算出来的相机位势，并作全局优化
只有视觉里程计工作时误差会累积
看到路标后确定了自己的位置，误差被控制
优化

## Slide 11
马尔可夫
贝叶斯网络
扩展卡尔曼滤波
RNN
Bundle Adjustment
李代数的图优化
G20
g20py

## Slide 12
回环检测
判断自己是不是在转圈
真实轨迹
后端优化后的轨迹
虽然和真实的差不多
但有偏移
回环检测后
消除了漂移

## Slide 13
判断自己是不是到了之前已经来过的地方
1和10为同一地点
词袋模型
词袋是一个包含所有特征的一个字典，如电脑的左上角、杯子边缘、桌角等
计算两张图片中包含语义的相识程度、k-means、k叉树、TF-IDF